## Slide 1: 第一次作业
题目：在自己的电脑上搭建ARMSIM指令模拟环境。运行一个示例程序。
交作业：发回ARMSIM正常运行的截图。
邮箱：qrssee2018@163.com，邮件写明班级、学号、姓名。
时间：下次上课前。

## Slide 2: ArmSim
http://armsim.cs.uvic.ca/
ARMSim# is a desktop application running in a Windows environment. It allows users to simulate the execution of ARM assembly language programs on a system based on the ARM7TDMI processor.

## Slide 3: ARM GNU汇编语言格式
在ARM汇编语言程序里，有一些特殊指令助记符，这些助记符与指令系统的助记符不同，没有相对应的操作码，通常称这些特殊指令助记符为伪指令，他们所完成的操作称为伪操作。伪指令在源程序中的作用是为完成汇编程序作各种准备工作的，这些伪指令仅在汇编过程中起作用，一旦汇编结束，伪指令的使命就完成。
在ARM的汇编程序中，有如下几种伪指令：符号定义伪指令、数据定义伪指令、汇编控制伪指令、宏指令以及其他伪指令。

## Slide 4: 基于GCC(linux下)编译器GNU的汇编语言程序框架
  .text
  _start: .global start
  .global main
  b main
  main: mov r0, #1
  ldr r2, #2
  addop: add r0, r1, r2
  mov pc, lr
  .end

## Slide 5: GNU编译器中常用的伪指令
.arm或者.code32，用于表示后边的汇编代码的指令集是32位的ARM指令集。
.thumb或者.code16，用于表示后边的汇编代码的指令集是16位的thumb指令集。
.thumb_func,表示下面的代码是使用thumb指令集的函数。
.section，告诉编译器代码段的类型，使用方法如下
.section expr
其中expr取值为
.text(只读代码区)
.data(可读可写数据区)
.bss（未初始化的数据区，为静态和全局变量保留的可读可写数据区）

## Slide 6
ldr Rx, =expression
.align，通过添加字节是当前位置满足一定的对齐方式
.macro和 .endm 声明一个宏。例如：
.macro inw rd, mask, temp @宏的开始
ldr \rd, [r0] @通过使用斜杠\引用宏参数
and \rd, \rd, \mask
ldr \temp, [r0]
orr \rd, \rd, \temp lsl #16
.endm
.equ和.set 数据初始化。 如：.equ BitMask, 7

## Slide 7
  .fill repeat {,size} {, value}
  将大小为size的区域使用value填充repeat次。
  .zero size 使用数值0初始化大小为size的区域
  .space也可写作.skip，.space size {,value}
  使用数值value填充大小为size的space区域
整形数据分配伪指令：
.byte、.hword、.short、.word、.int和.long
字符串定义伪指令：
.ascii、.asciz
其中.asciz和.string定义一个以’\0’结尾的字符串，.ascii结尾为非空的